## Slide 1: Macchine per l’elaborazione dell’informazione
Ing. Mauro Iacono
Seconda Università degli Studi di Napoli
PARSeC Research Group

## Slide 2: Parte prima: analisi dell’architettura dei sistemi di elaborazione

## Slide 3: Componenti: DMA Controller Intel 8237
(Liu cap. 9)

## Slide 4: Il controller DMA Intel 8237
Adatto per sistemi basati su i8088
L’indirizzo base deve essere divisibile per 16
Registri:
  Control register
  Status register
  Temporary register
4 canali DMA disponibili
Possibili 2 controller in cascade mode

## Slide 5: Organizzazione
A7-A0: bus indirizzi
DB7-DB0: bus dati
ADSTB: address strobe
AEN: 1 = master bus indirizzi
CLK: clock
HLDA/HRQ: connessi a DACK/DRQ in cascade mode
IOR: lettura I/O
MEMR: lettura memoria
IOW: scrittura I/O
MEMW: scrittura memoria
CS: chip select
READY: dalla CPU
RESET: master clear command
DREQ0-3: data request
DACK0-3: data acknowledge

## Slide 6: Canali DMA
Ogni canale ha:
  Un mode register Un current address register (indirizzo destinazione)
  Un base address register (inizio area di memoria)
  Un current byte count register (contatore byte)
  Un base byte count register (dimensione blocco)
  Request flag
  Mask flag
I canali sono tutti indipendenti: ognuno può essere in uno dei 4 modi di funzionamento
  Il modo è selezionato tramite i bit 7 e 6 del mode register

## Slide 7: Mode register
Significato dei bit
  Bit 7-6: modo di funzionamento
  Bit 5: se 1 indirizzi a scendere
  Bit 4: se 1 autoinizializzazione a fine blocco
  Bit 3-2: tipo di operazione:
    se 00 verifica
    se 10 lettura
    se 01 scrittura
  Bit 1-0: definiscono a quale canale ci si riferisce scrivendo sull’unico indirizzo relativo ai 4 mode register

## Slide 8: Modi di funzionamento
Single transfer mode (01)
  Dopo ogni trasferimento il controller rilascia il bus per almeno un ciclo ma immediatamente controlla DREQ per rubare un altro ciclo appena si alza
Block transfer mode (10)
  A DREQ attivo, appena arriva DACK si avvia il trasferimento, che continua per l’intero blocco a prescindere dal comportamento di DREQ
Demand transfer mode (00)
  Come precedente, ma se DREQ (testato a ogni trasferimento) si abbassa, si sospende il trasferimento del blocco che riprende quando DREQ risale (utile con periferiche lente)
Cascade mode (11)

## Slide 9: Control register
Significato dei bit
  Bit 0: memory-to-memory tramite canali 0 (source, fornisce l’indirizzo di origine) e 1 (destination, fornisce l’indirizzo di destinazione e il contatore) usando il temporary register
  Bit 1: tieni fisso l’indirizzo base, utile per riempire la memoria di uno stesso valore
  Bit 2: abilita (0) o disabilita (1) il controller
  Bit 3: tipo di timing
  Bit 4: priorità fissa o a rotazione dei canali (0=max)
  Bit 5: se 1, IOW e MEMW durano 2 cicli di clock
  Bit 6: se 1/0, DREQ è attivo quando alto/basso
  Bit 7: se 1/0, DACK è attivo quando basso/alto

## Slide 10: Status register e flag
Significato dei bit
  Bit 3-0: stato dei contatori dei canali 3-0
  Bit 7-4: presenza di richieste pendenti sui canali 3-0
Request flag
  Posto a 1, equivale all’attivazione di DREQ
Mask flag
  Posto a 1, disabilita il canale

## Slide 11: Funzionamento: master e slave
Per la programmazione (modo slave):
  Posto in modo slave con HRQ e CS bassi
  I 16 bit di indirizzo: i 4 più bassi usati per l’indirizzamento interno (A3=0 per address o count register, 1 per control o status register o comandi, A2-A1=canale, A0=0 per address register, 1 per count register) e gli altri 12 usati per selezionare il chip
  IOR e IOW usati come segnali di controllo per leggere e scrivere i registri del controller, quando AEN è 0
Durante il funzionamento (modo master)
  AEN vale 1 quando scrive sul bus indirizzi

## Slide 12: Stati e sinossi dei comandi

## Slide 13: Funzionamento: bus indirizzi
In modo master l’8237 deve fornire gli indirizzi
  Pone il byte basso su A7-A0
  Pone il byte alto su DB7-DB0
  Setta AEN a 1 inibendo la CPU e carica i latch sul bus indirizzi con il byte da DB7-DB0
  Invia un impulso tramite ADSTB abilitando i latch e impostando i segnali A15-A8 del bus indirizzi
  Su architetture con 20 bit di indirizzo A19-A16 vanno impostati a parte prima dell’inizio delle operazioni in un apposito componente esterno (ogni trasferimento è sempre limitato a 216 byte)

## Slide 14: Funzionamento: trasferimenti
Per interagire con le periferiche e la memoria
  IOR, IOW, MEMR, MEMW comandano letture e scritture su periferiche e memoria
  Questi segnali devono essere ricavati dai segnali RD, WR e IO/M della CPU con un encoder
Alla fine di un trasferimento
  Su EOP viene dato un impulso negativo che può essere interpretato come una interruzione o da una periferica
  EOP può anche essere usato dalla periferica: comunque un segnale basso su EOP ferma il block transfer