## Slide 1: Macchine per l’elaborazione dell’informazione
Ing. Mauro Iacono
Seconda Università degli Studi di Napoli
PARSeC Research Group

## Slide 2: Parte prima: analisi dell’architettura dei sistemi di elaborazione

## Slide 3: Componenti: USART Intel 8251A
(Liu cap. 9)

## Slide 4: Intel 8251A
Interfaccia seriale che opera in modo sincrono e asincrono (USART)
Richiede 2 porti su cui vengono mappati tutti i registri
Interfaccia di programmazione
  Due registri per i dati in ingresso e in uscita
  Un registro di controllo
  Un registro di stato
  Un registro di modo
  Due registri per memorizzare i caratteri SYNC

## Slide 5: Organizzazione
D7-D0: bus dati
RxC, TxC: clock per la trasmissione
C/D: selezione registro
CS: chip select
RD: selezione lettura
WR: selezione scrittura
TxRDY, RxRDY: linee di interruzione per trasmissione e ricezione
RESET: master clear command
CLK: internal timing frequency (per sovracampionare i segnali in arrivo)
RxD: dati in ingresso
TxD: dati in uscita
TxE: nulla da trasmettere
DSR, DTR, CTS, RTS, SYNDET: controllo del modem

## Slide 6: Indirizzamento dei registri
Sono usati i segnali C/D, RD e WR:
  (0, 0, 1): accesso al registro dati ricevuti
  (0, 1, 0): accesso al registro dati da trasmettere
  (1, 0, 1): lettura status register
  (1, 1, 0): scrittura mode register, control register o SYNC character register
Tutte le altre combinazioni non sono legali e mettono le linee D0-D7 in alta impedenza

## Slide 7: Configurazione
Dopo un reset HW o SW, in scrittura:
  A0=1 -> mode register
  Se i 2 LSB sono 0 (async mode), MSB dà il numero di SYNC, anche essi inviati con A0=1(altrimenti in async mode nulla va nei SYNC)
  Fino al prossimo reset:
    A0=0: data out register
    A0=1: control register

## Slide 8: Mode register
Significato dei bit:
  Bit 1-0: 00 modo sync (rate da clock esterni), altrimenti modo async con indicazione fattore di sovracampionamento
  Bit 3-2: numero bit dati
  Bit 4: uso di parità
  Bit 5: tipo parità
  Bit 7-6: numero di bit di stop (async), numero di SYNC e uso di SYNDET in input all’interfaccia [se c’è un external SYNC detector] o output [segnale SYNC detected] (sync). In modo async SYNDET è alto se arriva un carattere di tutti 0 (BREAK)

## Slide 9: Control register
Significato dei bit:
  Bit 0: abilita la trasmissione
  Bit 1: risposta al modem
  Bit 2: abilita la ricezione
  Bit 3: invia carattere BREAK
  Bit 4: pulisce i bit errore nel registro di stato
  Bit 5: richiesta trasmissione a modem
  Bit 6: reset
  Bit 7: modalità ricerca SYNC (solo sync mode)

## Slide 10: Status register
Liu fig. 9.18
Significato dei bit:
  Bit 0: TxRDY – data out buffer empty (non condizionato da CTS e TxEN, diversamente dall’omonimo pin)
  Bit 1, 2, 6: riflettono lo stato dei segnali RxRDY, TxE e SYNDET
  Bit 3: parity error
  Bit 4: overrun error
  Bit 5: framing error
  Bit 7: riflette lo stato (logico) del segnale DSR
TxRDY e RxRDY vanno automaticamente a 0
TxE segnala che lo shift register in trasmissione è libero (in sync mode è alimentato dai registri SYNC)

## Slide 11: Esempio: inizializzazione
Inizializzazione dell’interfaccia in modo asincrono con caratteri di 7 bit con un bit di parità e 2 bit di stop, fattore 16 di sovracampionamento (porto di controllo e modo a 51H):
  MOV AL,11111010B
  OUT 51H,AL
  MOV AL,00110011B
  OUT 51H,AL

## Slide 12: Esempio: inizializzazione
Inizializzazione dell’interfaccia in modo sincrono con caratteri di 7 bit con un bit di parità e 2 SYNC iniziali (porto di controllo e modo a 51H):
  MOV AL,00111000B
  OUT 51H,AL
  MOV AL,16H
  OUT 51H,AL
  OUT 51H,AL
  MOV AL,10010100B
  OUT 51H,AL

## Slide 13: Esempio: ricezione di una linea
MOV AL,00110101B ; attiva tx e rx e azzera gli errori nel bit di stato
OUT 51H,AL
MOV DI,0 ; inizializza registro indice
MOV CX,80 ; limite conteggio
BEGIN: IN AL,51H ; attendi inizio ricezione
TEST AL,02H
JZ BEGIN
IN AL,50H ; leggi carattere metti nel buffer di linea
MOV LINE[DI],AL ; metti nel buffer di linea
INC DI
IN AL,51H ; controllo errori
TEST AL,00111000B ;
JNZ ERROR ; se c’è un errore, gestiscilo
LOOP BEGIN ; altrimenti attendi prossimo carattere
JMP SHORT EXIT ; se finiti, esci
ERROR CALL NEAR PTR ERR_ROUT ; chiamata routine di gestione
EXIT NOP